# Rozdział  V

### WSPÓŁCZYNNIKI TRANSPORTU TERMODYFUZYJNEGO

Rozważania termomechaniczne odnoszące się do przepływów cieplno – dyfuzyjnych w ośrodkach wieloskładnikowych pozwalają sprecyzować ogólną formę równań przepływów. Równania te uzupełnione zależnościami konstytutywnymi określającymi strumienie masy i ciepła, pozwalają formułować zadania początkowo brzegowe termodyfuzji. Jest to klasyczny tok postępowania prowadzący do wyznaczania stężeń i rozkładów temperatur w ośrodku jako funkcji położenia i czasu.

Można też postąpić odwrotnie i wykorzystać analizowane zadania początkowo brzegowe do szacowania na podstawie eksperymentu, funkcji materiałowych. Tak też postępować będziemy obecnie, podając ogólne formuły pozwalające na szacowanie współczynników określających przepływy. Zadania te są sprzęgnięte z eksperymentem w taki sposób, aby można było na podstawie wyników pomiarów szacować współczynniki występujące w równaniach fizycznych dla konkretnych materiałów. Jest rzeczą charakterystyczną, iż mimo różnych mechanizmów transportu ciepła i masy w ciele wieloskładnikowym finalnie problem daje się sprowadzić do układu równań typowych dla termodyfuzji. Z tej też przyczyny dalsze rozważania zawęzimy do tych zagadnień.

## 38. SPRZĘŻONE RÓWNANIA TERMODYFUZJI

Analizowane w poprzednich punktach równania przenoszenia ciepła i masy dawały się finalnie sprowadzać do układu dwóch sprzężonych równań przewodnictwa ciepła i dyfuzji. Równania te po uzupełnieniu warunkami początkowo – brzegowymi pozwalają sformułować problem brzegowy termodyfuzji. Opisujący je układ równań przyjmie formę

(38.1)

Do równań tych należy dołączyć warunki brzegowe i początkowe

(38.2)

Poszukiwanymi polami są tutaj rozkłady stężeń c dyfundującego medium oraz temperatura  jako funkcje położenia (xi) i czasu t. W przytoczonym układzie równań symbolami oznaczono kolejno gęstość i stężenie dyfundującego składnika, strumień i źródło masy, współczynnik dyfuzji, temperaturę i jej przyrost, strumień i źródło ciepła, ciepło właściwe, współczynnik przewodności cieplnej oraz współczynniki określające wpływ sprzężeń w procesie.

Przypadkiem szczególnym postawionego problemu będą przepływy jednowymiarowe w warstwie, które ujmują równania

(38.3)

0<x<h	 0<t<t0

gdzie

Rys. 38.1. Przepływy ciepła i masy przez warstwę

Podany układ równań pozwoli na szacowanie wartości funkcji ac, acT, aTc, aT określających przepływy termodyfuzyjne. Oszacowanie to uzyskujemy uśredniając przepływy w warstwie oraz sprowadzając wyjściowy układ równań różniczkowych do równań algebraicznych por.[16].

Mnożymy w tym celu układ równań termodyfuzji (38.3) przez wagę  i całkujemy go po grubości.

(38.4)

Prawe strony równań po wykonaniu całkowania przez części przyjmą formę

(38.5)

Wprowadzimy teraz potencjały  określone zależnościami

stąd

stąd   			(38.6)

stąd

stąd

do prawych stron równań przepływu Ac i AT. Będzie

(38.7)

Przy obliczaniu potencjałów kc, kct, kTc i kT założyliśmy, że na brzegu x = 0, stężenie i temperatura przyjmie wartości początkowe c0 i T0. Zauważmy, iż analogicznie należałoby postępować, kiedy wielkości c0 i T0 (znane) wystąpiłyby na brzegu x = h. W prezentowanych rozważaniach rozdzieliliśmy strumień ciepła na część pochodzącą od gradientu stężeń q’(0) i gradientu temperatury q(0).

Dokonujemy z kolei uśrednienia otrzymanych równań po czasie, w interwale [t0, t].

Będzie

(38.8)

Wprowadzając oznaczenia

otrzymamy następujący układ równań algebraicznych

(38.9)

z którego możemy wyznaczyć parę nieznanych uśrednionych po czasie potencjałów strumieni. Najczęściej wobec znajomości zmienności współczynnika dyfuzji D(c) i przewodnictwa cieplnego  odpowiednio od stężenia i temperatury wyznaczymy potencjały .

Poszukiwane potencjały wynoszą odpowiednio

(38.10)

Wyznaczone potencjały zależą więc od źródeł i niestacjonarności procesu oraz strumieni masy i ciepła na brzegu warstwy.

39. WSPÓŁCZYNNIKI SPRZĘŻEŃ PRZEPŁYWÓW CIEPŁA I MASY

Z końcowych wzorów na potencjały  możemy wyznaczać wartości współczynników określających wzajemne oddziaływania na siebie przepływów ciepła i masy. Jak wynika ze struktury tych równań, wyniki te są zależne od potencjałów .

W szczególności można stwierdzić, że w przypadkach procesów stacjonarnych i bezźródłowych, które występować będą zwykle po pewnym czasie potencjały te ze strumieniami q(0) i j(0) związane są zależnościami

Wynika stąd, iż z porównania przepływów masy  w zadaniach izotermicznych oraz z udziałem gradientu temperatur możemy ocenić potencjał  a w dalszej kolejności również współczynniki określające sprzężenia obu przepływów.

Poszukiwane współczynniki związane są z potencjałami zależnościami całkowymi. Natomiast funkcje określające zmienność tych współczynników od stężeń czy też temperatury należy przyjmować na podstawie fizyki zjawiska lub też w wyniku stosunkowo prostej aproksymacji. Przykładem pierwszego podejścia może być ujęcie zależności współczynnika dyfuzji od temperatury na podstawie znanej relacji Arrheniusa. Natomiast korzystanie w zastosowaniach z obliczeń wykonywanych przy pomocy PC faworyzuje aproksymacje funkcji materiałowych zależnościami liniowymi w skończonych interwałach zmian temperatur czy też stężeń. Tak też postąpimy obecnie aproksymując zmienność współczynników acT i aTc relacjami

lub

oraz  			(39.1)

Pierwsza z tych zależności, kiedy współczynniki acT i aTc są stałe prowadzi do potencjałów

Podstawiając otrzymane wartości do równań (38.10) uzyskamy wzory określające D’o i λ’

Wyznaczone wartości współczynników określających sprzężenia w przepływach termodyfuzyjnych pozwalają na ilościowe szacowanie wzajemnych wpływów przepływów ciepła na ruch masy. W szczególnych przypadkach ustalonych i bezźródłowych pól temperatur i stężeń, otrzymamy stosunkowo proste wyrażenia pozwalające na szacowanie tych sprzężeń

(39.2)

Przystąpimy obecnie do wyznaczania współczynników  występujących w liniowych aproksymacjach współczynników acT i aTc.

Wyznaczone na podstawie tej zależności potencjały mają formę

zaś ich wartości graniczne (x = 0  i  x = h) wynoszą

Podstawiając obliczone wartości graniczne potencjałów  do równań (38.10) otrzymamy

W równaniach tych występują cztery nieznane stałe . Należy wobec tego uzyskać nową parę wyników pomiarów eksperymentalnych, ale w ramach tego samego przedziału zmienności parametrów. W pierwszym przypadku będą to przepływy izotermiczne, z których wyznaczamy współczynnik dyfuzji D’o. W drugim przypadku odwrotnie przeprowadzimy eksperyment, który wyeliminuje przepływy masy przy zachowaniu przepływów ciepła. Obliczone w ten sposób wartości współczynników D’o i λ’0 pozwala nam wyznaczyć stałe a i b.

Podane w tym punkcie oszacowania dotyczą złożonych zagadnień sprzężonych przepływów ciepła i masy. W szczególności mogą one ujmować wzajemnie na siebie oddziaływujące przepływy ciepła z dyfuzją powierzchniową i objętościową wilgoci w sieci kapilar. Dla tej złożonej klasy przepływów podaliśmy procedurę szacowania współczynników występujących w równaniach określających sprzężenie obu przepływów.

W następnych punktach analizować będziemy oszacowania odnoszące się do izotermicznych przepływów wilgoci w kapilarno – porowatych materiałach budowlanych.

40. WSPÓŁCZYNNIK IZOTERMICZNEJ DYFUZJI PARY WODNEJ

W prezentowanych rozważaniach podaje się sposób oszacowania wartości średniej współczynnika dyfuzji pary wodnej w materiale kapilarno – porowatym. Oszacowanie to uzyskuje się po wprowadzeniu potencjału (, którego gradientem jest strumień masy. Rozważania dotyczą zagadnień izotermicznych.

W badaniach eksperymentalnych odnoszących się do wyznaczania wartości współczynnika dyfuzji określającego uśredniony przepływ dyfuzyjny wilgoci w sieci kapilar podstawowe znaczenie posiada podanie prostych formuł matematycznych na poszukiwane wartości współczynnika dyfuzji.

Jedną z takich możliwości, szczególnie istotną w jednowymiarowych przepływach dyfuzyjnych daje wprowadzenie pewnego potencjału (, którego gradientem byłby strumień masy. Z operacji matematycznych można wówczas wyznaczyć współczynnik dyfuzji.

Podstawą naszych rozważań stanowi układ parcjalnych bilansów masy opisujących różne formy dyfuzji wilgoci w sieci kapilar.

Problem ujęty jest układem bilansów

(szkielet)

(wilgoć objętościowa)

(wilgoć powierzchniowa)

(40.1)

(zaadsorbowany składnik)

Przytoczony układ bilansów po zsumowaniu można doprowadzić do jednego równania dyfuzji

(40.2)

w którym .

Jeżeli teraz założyć, że  to otrzymamy równanie transportu postaci

(40.3)

Dalsze uproszczone postępowanie polega na aproksymacji strumienia J

(40.4)

przez zależności formalnie podobne do prawa Ficka

(40.5)

gdzie a, b są stałymi określającymi wpływ stężeń i temperatury na wartość potencjału M, którego gradient wywołuje ruch wilgoci.

W konsekwencji tego przyjęcia równanie transportu przyjmie formę

(40.6)

analogiczną do klasycznego równania dyfuzji.

Do równania tego należy dołączyć warunki początkowo – brzegowe. Podane równanie transportu masy stanowić będzie dla nas podstawę do globalnego oszacowania wartości współczynnika dyfuzji. W naszym ujęciu współczynnik ten opisywać będzie uśredniony przepływ dyfuzyjno – konwekcyjny w kapilarno – porowatych materiałach.

# 41. GLOBALNE OCENY PARAMETRÓW FIZYCZNYCH PRZEPŁYWU

Analizować będziemy teraz szczególny, jednowymiarowy przypadek przepływu masy (wilgoci) przez warstwę materiału porowatego. Z przypadkiem takiego przepływu spotykamy się w badaniach eksperymentalnych zmierzających do określenia współczynnika dyfuzji w materiale.

Punktem wyjściowym tych rozważań będzie równanie

(41.1)

do którego należy dołączyć warunki brzegowe , gdzie  a M jest potencjałem chemicznym przepływającej masy. Należy tu zwrócić uwagę, że równanie fizyczne procesu, analogiczne do prawa Ficka opisuje w tym przypadku łączny przepływ dyfuzyjno – konwekcyjny.

Mnożąc równanie przepływu stronami przez funkcję  i całkując po grubości warstwy otrzymamy

(41.2)

Wprowadzimy teraz pewien nowy potencjał k(M)

stąd  			(41.3)

który pozwala całki po grubości przedstawić w prostej postaci

Otrzymaną zależność scałkujemy po czasie t0 < t < t1 otrzymując

stąd

(41.4)

lub

(41.4’)

gdzie

Otrzymamy stąd wzór na przyrost potencjału k(x)

(41.5)

który pozwoli na oszacowanie współczynnika dyfuzji.

# 42. SZACOWANIE WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI

Zakładając liniową zależność współczynnika dyfuzji od potencjału chemicznego

(42.1)

wyznaczymy potencjał k(M)

(42.2)

a w szczególności jego wartości na brzegach warstwy k(0) – k(h).

Zachodzi

Podstawiając otrzymaną wartość potencjału k do równania (41.5) uzyskamy

(42.3)

W równaniu tym występują dwie nieznane wielkości D0 i a. Przyjmując, iż znamy wartość współczynnika D0 obliczoną np. dla stacjonarnych przepływów masy, możemy obliczyć wartość a

(42.4)

W przypadku szczególnym, kiedy pomijamy wpływ członu źródłowego  i niestacjonarności (c otrzymamy

(42.5)

Z równania tego dla przyjętej liniowej zależności współczynnika dyfuzji D od potencjału M wyznaczymy konkretne postacie relacji (42.1).

Podana procedura wyznaczania współczynników transportu może być zastosowana również w innych problemach przepływu. W szczególności interesująca jest szansa wyznaczania współczynników przepływu w zadaniach sprzężonych.

# Text boxes

acT(,i

aT(,i

aTcc,i

acc,i

x

n

q0

j0

c0,T0

(0=0

c

(

h