## Rozdział VI

## DYFUZYJNO-KONWEKCYJNE PRZEPŁYWY WILGOCI

43. WPROWADZENIE

Przepływy masy, a w szczególności wilgoci w materiałach kapilarno-porowatych potencjalnie powinny uwzględniać zarówno dyfuzyjne mechanizmy transportu, procesy kondensacji, jak i konwekcyjne przepływy w sieci kapilar. Zadanie to należy do złożonych zagadnień termomechaniki ośrodków wielofazowych i wieloskładnikowych. W opracowaniu niniejszym podamy uproszczoną wersję tych opisów. Problem analizowany będzie w ramach teorii transportu w ośrodku wieloskładnikowym. W tradycyjnym ujęciu tej tematyki uwzględnia się jedynie bilanse masy dyfundujących składników z pominięciem bilansów pędu i energii. Tak też uczynimy w niniejszym opracowaniu, w którym analizować chcemy proste, dyfuzyjne modele przepływu por.[11,27]. Omówiono w nim dyfuzyjno - konwekcyjny przypadek izotermicznych przepływów masy w ciałach kapilarno-porowatych. Przeanalizowano wzajemne powiązania podstawowych mechanizmów transportu masy w ośrodku, a mianowicie dyfuzję powierzchniową, objętościową, konwekcję i adsorpcję migrującego medium. Określono kryteria pozwalające sprecyzować przepływy szczególne oraz sformułowano zadanie odwrotne pozwalające na oszacowania współczynników transportu.

44. BILANSE MASY

Analizować będziemy przepływy dyfuzyjne po objętości i powierzchni kapilar. Przepływ po objętości, czyli w pustych przestrzeniach kapilar podlega prawom dyfuzji Knudsena, zaś powierzchniowy zachodzi po całej pozostałej powierzchni wewnętrznej szkieletu V(1-ε).

W analizowanym ośrodku wyodrębnimy cztery składniki, a mianowicie:

- szkielet o stałej gęstości (o

- wilgoć wypełniającą objętość kapilar o gęstości (1

- wilgoć na powierzchni kapilar o gęstości (2

- zaadsorbowaną wilgoć na ściankach kapilar o gęstości (3

Równania parcjalnych bilansów masy mają postać

szkielet				(44.1)

wilgoć objętościowa		(44.2)

wilgoć powierzchniowa		(44.3)

zaadsorbowany składnik	(44.4)

Przytoczony układ równań bilansów cząstkowych po zsumowaniu prowadzi do zasady zachowania masy

(44.5)

gdzie wprowadzono gęstość ośrodka ( i prędkość barycentryczną zgodnie z wzorami

(44.6)

zaś ( jest porowatością ośrodka.

Przytoczonym równaniom bilansów parcjalnych, po wprowadzeniu stężeń  i prędkości dyfuzyjnych  można nadać równoważną formę

(44.1’)

, gdzie 	(44.2’)

(44.3’)

(44.4’)

45. RÓWNANIA PRZEPŁYWU

Po zsumowaniu pierwszej pary równań (44.1() i (44.2() otrzymamy bilans składników dyfundujących c= c1+c2,	j=j1+j2

(45.1)

lub

(45.2)

Równanie to ujmuje dyfuzyjno-konwekcyjny przepływ masy wraz z adsorpcją składnika na ściankach kapilar.

Natomiast, prędkość konwekcyjną (w w ogólności należy wyznaczyć z bilansu pędu dyfundujących składników.

(45.3)

Do układu równań (45.1) i (45.3) opisujących przepływ należy dołączyć równania fizyczne określające strumień masy j= -D grad c  oraz tensor naprężeń ( = -p I +(,  ( = ( (grad w + grad wT) przepływającej masy, którą traktujemy jako ciecz lepką.

W efekcie należy znaleźć rozwiązanie następującego układu równań

(45.4)

(45.5)

do których należy dołączyć warunki początkowo-brzegowe.

Podane tutaj ogólne równania dyfuzyjno-konwekcyjnego przepływu masy są nieliniowym układem równań różniczkowych, które zawierają kilka przypadków szczególnych związanych z charakterem przepływu oraz fizycznymi własnościami dyfundującej masy i oddziaływaniami jej z fazą stałą. Najczęściej stosowanymi wariantami tych opisów są ujęcia pomijające prędkość konwekcyjną lub też przyjmujące, iż jest to znane pole w zadaniu. Ponadto do różnych wariantów można dojść wychodząc z równań (44.1) - (44.4) lub (44.1() - (44.4(). Wymienione równania wynikają jednak jako szczególne przypadki układu (45.4) i (45.5).

W przytoczonych równaniach symbolami  oznaczono kolejno gęstość i stężenia składnika (, źródło i strumień masy, porowatość, prędkość parcjalną, barycentryczną i dyfuzyjną, tensor naprężeń, ciśnienie hydrostatyczne i naprężenia lepkie. Wyszczególnione pola są funkcjami położenia i czasu.

46. PRZEPŁYWY SZCZEGÓLNE

W typowych problemach migracji masy w ciałach kapilarno-porowatych analizuje się klasę przepływów, w których prędkość konwekcyjną w jest znana. Równanie (45.4) staje się wówczas liniowym równaniem, z którego trzeba wyznaczyć stężenie c = c1+c2 dyfundujących składników.

Inną prostszą postać równań przepływu uzyskamy sumując równania (44.2) i (44.3) z wykorzystaniem pozostałych bilansów masy (44.1) i (44.4). Będzie

(46.1)

lub

(46.1’)

gdzie .

Do zależności (46.1) należy dołączyć równanie fizyczne

(46.2)

Otrzymamy wówczas

(46.3)

uproszczoną postać równania przepływu masy w sieci kapilar, do którego należy dołączyć warunki brzegowe oraz początkowe.

Pewną inną postać równań transportu uzyskamy traktując migrującą masę jako gaz idealny o znanym równaniu stanu  stąd

Równanie transportu przyjmuje wtedy postać (w = -K grad p

(46.3’)

Poszukuje się w tym przypadku uśrednionego ciśnienia p. w układzie kapilar.

Przytoczone równanie opisuje w rzeczywistości uśrednione przepływy konwekcyjne bez uwzględnienia specyficznych przepływów powierzchniowych i objętościowych w kapilarach. Istotnie, z rozwiązania równań (46.3) lub (46.3() nie uzyskujemy żadnej informacji o wzajemnych udziałach obu zjawisk w przepływie sumarycznym.

Naturalnym przypadkiem szczególnym będą przepływy bez absorbcji składnika. Prowadzą one do jednorodnego równania (46.3) lub (46.3(), wówczas R3=0

Następnie można wydzielić ustalone przepływy konwekcyjne opisane równaniami

(46.4)

Podane rozważania dotyczyły tych przypadków przepływów konwekcyjno-dyfuzyjnych, kiedy możliwe jest przybliżenie dyfuzyjne, sprowadzające złożone przepływy do zastępczego przepływu dyfuzyjnego opisanego równaniem (46.3).

Analizować będziemy wreszcie przepływy, kiedy znika prędkość konwekcyjna (w= 0. Stwierdzimy wtedy, że następujące zależności

, prowadzą do układu równań

które po zsumowaniu

(46.5)

opisują zmiany gęstości obu form wilgoci w czasie procesu dyfuzyjnego. W procesie tym wystąpi para przeciwnie skierowanych strumieni wilgoci powierzchniowej i objętościowej. Sumaryczny strumień masy zanika, ale obserwujemy zmiany stężeń obu form wilgoci.

W podsumowaniu tych rozważań możemy stwierdzić, iż przepływy masy w ciałach kapilarno-porowatych można modelować w zależności od charakteru przepływu począwszy od równań hydromechaniki cieczy lepkiej po stosunkowo proste równania dyfuzji. Wybór modelu jest w znacznym stopniu arbitralnym, aczkolwiek istnieje kryterium pozwalające na obiektywizację tego kroku.

47. KRYTERIUM PECLETA

W przepływach masy w ciele kapilarno-porowatym występuje jednocześnie kilka mechanizmów transportu, a mianowicie:

- objętościowe i powierzchniowe przepływy dyfuzyjne,

- przepływy konwekcyjne,

- modyfikacje przepływów wywołane przez kondensację kapilarną.

Powstaje tu naturalne pytanie jaki jest udział przytoczonych mechanizmów w konkretnych zastosowaniach. Odpowiedzi na to pytanie udziela kryterium Pecleta, które pozwala przynajmniej ustalić wzajemne udziały przepływów dyfuzyjnych do konwekcyjnych, por.[27,30].

Podstawę rozważań stanowi tu równanie (45.2), które obejmuje wspólne przepływy w przypadku jednowymiarowym

(47.1)

Wstawiając z kolei wielkości bezwymiarowe

(47.2)

otrzymamy równanie

(47.1’)

lub

gdzie  są wielkościami bezwymiarowymi uwzględniającymi wpływ niestacjonarności przepływu (Fo), wzajemne udziały przepływów dyfuzyjnych i konwekcyjnych (Pe) oraz udział kondensacji (Kr).

Zauważmy, że równanie to można sprowadzić do klasycznego równania dyfuzji jeżeli Pe<<1 (woL<<D) lub do równania przepływów konwekcyjnych kiedy Pe>1. Analogicznie można oszacować udział kondensacji w procesie migracji masy.

Analizowany przypadek przepływu prowadzi do oszacowania  stąd . Możemy wobec tego stwierdzić, że w przypadku, kiedy różnica stężeń [kg/m3] jest znacznie mniejsza od sumarycznej gęstości migrującego składnika, to prawdziwe jest dyfuzyjne przybliżenie tego procesu. W przeciwnym przypadku należy uwzględnić przepływy konwekcyjne lub dyfuzyjno-konwekcyjne.

Podobnie, w przypadku Kr<<1 można pominąć wpływ kondensacji kapilarnej, co oznacza że Ro<<

48. 	WSPÓŁCZYNNIK PRZEPŁYWÓW DYFUZYJNO –

KONWEKCYJNYCH

Dla omawianych w pracy przepływów dyfuzyjno - konwekcyjnych należy teraz postawić zadanie odwrotne, na podstawie którego oszacujemy współczynniki transportu. Problem zawężamy do zadań jednowymiarowych, odpowiadających warunkom pomiaru, por.[17].

W przypadku przepływów konwekcyjno-dyfuzyjnych (45.2) o stałej prędkości w

(48.1)

równanie (48.1) należy przemnożyć stronami przez stosunek oporów dyfuzyjnych zdefiniowane relacjami

(48.2)

oraz uśrednić, czyli scałkować po grubości x([o,h] i przyroście czasu[t, t + (t]

(48.3)

W wyniku przekształceń oraz wykorzystaniu zależności przybliżonych  otrzymamy wyrażenie na średnią wartość współczynnika dyspersji D

(48.4)

W przytoczonym wzorze pierwszy składnik ujmuje wpływ przepływów dyfuzyjnych, drugi konwekcyjnych, a kolejne wynikają z niestacjonarności procesu oraz adsorpcji dyfundującego składnika na ścianach kapilary. Składniki z nadkreśleniem oznaczają wielkości uśrednione po czasie.

Prostsze zadanie odwrotne wynika z uproszczonych równań przepływu (46.3). W przypadku jednowymiarowym otrzymamy równanie

(48.5)

Wprowadzając jak poprzednio (por. (48.2)) opory dyfuzyjne, po przemnożeniu równania (48.5) stronami przez Qx/Q i scałkowaniu po obszarze uśrednienia otrzymamy:

(48.6)

W wyniku przekształceń uzyskamy w tym przypadku następujące wyrażenie na uśredniony współczynnik dyfuzji L

(48.7)

We wzorze tym, podobnie jak w przepływach dyfuzyjno-konwekcyjnych można wydzielić składniki zależne od sumarycznego przepływu dyfuzyjnego, niestacjonarności procesu i adsorpcji dyfundującego składnika. Pominięty zaś został w nim człon zależny od konwekcji. Zauważmy jednak, że przyjęte równanie fizyczne (47.2) cały konwekcyjny strumień masy (w przybliża równaniem konstytutywnym typowym dla dyfuzji. W obu przypadkach zaś otwarta pozostaje forma wyrażenia na strumień masy j na brzegu ośrodka z uwagi na fakt, iż należy tam uwzględnić warunki brzegowe III rodzaju, typowe dla wymiany zachodzącej między ciałem kapilarno-porowatych a gazowym otoczeniem.

49. NIERÓWNOŚCI

W jakościowej analizie przepływów dyfuzyjnych przydatne są również oszacowania wynikające z równań przepływu. Wyjściowym punktem rozważań są w tym przypadku równania bilansów procesu. Ich ogólna forma, niezależna od równań konstytutywnych wyznacza też zakres zastosowań.

W zakresie niestacjonarnych przepływów słuszna jest nierówność

(49.1)

wynikająca z równań przepływów konwekcyjno-dyfuzyjnych (45.5) i.

Całkując tę nierówność po objętości ośrodka otrzymamy:

(49.2)

Z nierówności tej dla równania fizycznego j = -D grad c uzyskamy oszacowanie uśrednionego współczynnika dyfuzji D.

(49.3)

Podana nierówność jest prawdziwa dla przepływów niestacjonarnych.

Podobne postępowanie w przypadku przepływów konwekcyjno-dyfuzyjnych z sorpcją składnika prowadzi do nierówności ( R3 R3 > 0, a dalej

(49.4)

Całkując po objętości ośrodka uzyskujemy nierówność globalną

(49.5)

Nierówność ta może służyć do szacowania wpływu adsorpcji składników na przebieg przepływów w ośrodku.

50. KONWEKCJA I DYFUZJA WILGOCI W MATERIAŁACH

Podane rozważania uwypukliły złożoność modelowania przepływów masy w ciałach kapilarno-porowatych. Najbardziej złożone są tu modele uwzględniające sprzężone przepływy masy i pędu dyfundujących składników. Stosunkowo proste są zaś przepływy konwekcyjno - dyfuzyjne aproksymowane równaniami dyfuzji. Do tej klasy przepływów należy zaliczyć procesy migracji wilgoci w materiałach budowlanych. Dla tych przepływów sformułowano też zadania odwrotne i pewne nierówności pozwalające na ocenę wyników pomiarów eksperymentalnych. Ponadto rozważania teoretyczne i numeryczne wynikające z zadań odwrotnych konfrontowane z pomiarami eksperymentalymi mogą być przydatne do oceny wielkości materiałowych dotyczących przepływów. Warto jednak zauważyć, iż same przepływy dyfuzyjne tj. dyfuzja objętościowa i powierzchniowa bez udziału konwekcji nie opisują rzeczywistych przepływów wilgoci w materiale, ponieważ suma przepływów dyfuzyjnych powinna znikać. Stwierdzenie to wynika z zasady zachowania masy. Osobną rzeczą jest natomiast aproksymacja rzeczywistych przepływów równaniami dyfuzji. Natomiast przytoczone nierówności łącznie z oszacowaniami wynikającymi z analizy przemian energetycznych towarzyszących przepływom stanowią m. in. przydatne narzędzie do oceny jakościowej wyników pomiarów eksperymentalnych.